## Slide 1
ICMPv6
Sigue la misma estrategia y propósitos que la versión 4.
Incorpora funciones de protocolos que antes eran independientes
IGMP
ARP
ICMP
Está orientado a mensajes
Mensajes de pertenencia a grupos
Maneja comunicación de multidifusión
Mensajes informativos
Solicitud de eco
Respuesta de eco
Ayudan a verificar si dos dispositivos en la Internet pueden comunicarse entre ellos.
Mensajes de descubrimiento de vecinos
Anuncio de Vecino Inverso
Solicitud de Vecino Inverso
Son aplicados cuando un nodo conoce la dirección de la capa de enlace de un vecino, más no su IP.
Solicitud de Vecino
Anuncio de Vecino
Son utilizados cuando el emisor conoce la IP del receptor, pero no su dirección de enlace de datos.
Solicitud de Ruteador
Anuncio de Ruteador
Se emplean para encontrar un ruteador en la red que pueda reenviar un datagrama IPv6
Mensajes de Error
Destino inalcanzable
Si un ruteador no puede reenviar un datagrama o un host no puede entregar el contenido de este al protocolo de la capa superior.
Paquete demasiado grande
Cuando el datagrama recibido por el ruteador es mayor al MTU de la red por la cual el datagrama debe pasar.
Tiempo excedido
Si el campo de límite de saltos llega a 0 o cuando no todos los fragmentos de un datagrama han llegado en un límite de tiempo.
Problemas de parámetros
Si un ruteador o host destino descubre una ambigüedad o pérdida de un valor en cualquier campo.